## Slide 1
La Norme
S88
Aperçu de ...
Bernard E. Cubizolles

## Slide 2: Procédés Batch et procédés continus
Batch et Conti : quelles différences?
Le Batch, est-ce vraiment si compliqué?
Est-il nécessaire d’avoir fait Polytechnique et l’ENA pour faire marcher une unité Batch?
De quel niveau de flexibilité ai-je vraiment besoin?
Quelle influence sur la productivité de l’usine?

## Slide 3: La machine à laver
Introduire
le linge
Ajouter de l’eau et de la lessive
Sortir le linge
Remuer
Essorer
Vidanger
BATCH

## Slide 4: Qu’est ce que la norme S88?
Le SP88 est un “Consensus Committee” rattaché à l’ISA (Instrument Society of America) sur le thème “Batch Control Models and Terminology”
La S88.01 est la première partie de leur travail:
  Publiée en 1995
  Devenue une norme IEC sous la référence IEC61512-1

## Slide 5: Pourquoi la S88?
Pas de modèle général pour décrire le contrôle de procédé de type Batch
Difficultés pour les utilisateurs de communiquer:
  expression des besoins
  dialogue avec les autres utilisateurs et les constructeurs
Pas de règles pour les constructeurs
Un sujet difficile et mal connu

## Slide 6: Définition d ’un Procédé Batch
"A process that leads to the production of finite quantities of material by subjecting quantities of input materials to an ordered set of processing activities over a finite period of time using one or more pieces of equipment"
Source: IEC 61512-1
”Un procédé qui conduit à la production d’une quantité finie de matière en soumettant des matières premières à une série ordonnées de traitements sur une période de temps finie en utilisant un ou plusieurs équipements”

## Slide 7: Définition du Batch
  The material being produced or that has been produced by the execution of a batch process
  Le produit en train d’être fabriqué ou qui a été fabriqué lors de l’execution d’un procédé batch
  An entity that represents the production of material at any point in the process
  Un entité qui représente la production de matière à un point quelconque du procédé
Deux significations:
Source: IEC 61512-1

## Slide 8: Catégories de Procédés Batch
Matières premières
Matières premières
MULTI PRODUIT / MONO LIGNE
Plusieurs produits
MONO PRODUIT / MONO LIGNE
Matières premières
Un produit
MONO PRODUIT / MULTI LIGNE
Un produit
MULTI PRODUIT / MULTI LIGNE
Plusieurs produits
Matières premières

## Slide 9: De quoi a-t-on besoin pour décrire un procédé Batch
Quels équipements utiliser
Comment fabriquer le Produit
Comment les contrôler
Recette
Entités Equipement
Activités de Contrôle

## Slide 10: Le modèle Physique / Equipement
En-dehors du champ de la S88
peut contenir
Module
de contrôle
peut contenir
peut contenir
Module Equipement
peut contenir
Cellule Procédé
peut contenir
Unité
doit contenir
FBEC, Nice
Site
peut contenir
BEC
World Company
Entreprise
Zone
peut contenir

## Slide 11: Modèle de Contrôle Procédural Procedural Control Model
Procédure
Fabriquer du PVC
Procedure Unité
est consistué d’un
ensemble ordonné de
Polymeriser VCM
Recycler VCM résiduel
Séchage PVC
Opération
est consistué d’un
ensemble ordonné de
Préparation : Faire le vide dans le réacteur et traiter
les parois à l’antifoulant
Charger : Ajouter eau DI et surfactants
Reaction : Ajout VCM et catalyseur, chauffer et attendre
que la pression diminue
Phase
est consistué d’un
ensemble ordonné de
Ajouter VCM
Ajouter Catalyseur
Chauffer

## Slide 12: Relation Phase, Opération, Procedure et Equipement
UNITE #1
BID456
UNITE #2
BID789
UNITE #3
BID 123
Cellule
Procédé
1 INERT
2 REACT
3 SOAK
4 DUMP
...
?
Procédure
Procédure Unité
Opération
Phase

## Slide 13: Relation Phase, Opération, Procedure et Equipement
Procédure
Procédure Unité
Opération
Phase
Cellule Procédé
Unité
Module
Equipement
Module
de Contrôle
Comment
Quoi

## Slide 14: Relation Phase, Opération, Procedure et Equipement
Procédure
Procédure Unit
Opération
Phase
Cellule
Procédé
Unité
Module
Equipement
Module
de Contrôle

## Slide 15: Relation Phase, Opération, Procedure et Equipement
Procédure
Procédure Unité
Opération
Phase
UNITE #1
BID456
UNITE #2
BID789
UNITE #3
BID 123
Cellule
Procédé
1 INERT
2 REACT
3 SOAK
4 DUMP
...
Une UNITE ne peut traiter
qu’un Batch et un seul
à la fois

## Slide 16: Relation Phase, Opération, Procedure et Equipement
Procédure
UNITE #1
BID456
UNITE #2
BID789
UNITE #3
BID 123
Cellule Procédé
1 INERT
2 REACT
3 SOAK
4 DUMP
...
La PROCEDURE
est utilisée pour faire
un produit

## Slide 17: Relation Phase, Opération, Procedure et Equipement
Procédure
Procédure Unité
UNITE #1
BID456
UNITE #2
BID789
UNITE #3
BID 123
Cellule Procédé
PROCEDURE UNITE
associée
à un produit
1 INERT
2 REACT
3 SOAK
4 DUMP
...

## Slide 18: Relation Phase, Opération, Procedure et Equipement
Procédure
Procédure Unité
Opération
UNITE #1
BID456
UNITE #2
BID789
UNITE #3
BID 123
Cellule
Procédé
1 INERT
2 REACT
3 SOAK
4 DUMP
...
Une seule OPERATION
active à un instant donné
sur une UNITE

## Slide 19: Relation Phase, Opération, Procedure et Equipement
Procédure
Procédure Unité
Opération
Phase
UNITE #1
BID456
UNITE #2
BID789
UNITE #3
BID 123
Cellule
Procédé
1 INERT
2 REACT
3 SOAK
4 DUMP
...
Le contrôle du MIXER
est une PHASE
Plusieurs PHASES peuvent se dérouler en parallèle au sein d’une même UNITE

## Slide 20: Définition de la Recette
"The necessary set of information that uniquely defines the production requirements for a specific product"
”L’ensemble des informations nécessaires qui définit de façcon unique les exigences de production pour un produit spécifique"

## Slide 21: Les différents niveaux de recettes
Recette Générale
Recette
Site
Recette
Maître
Recette de Contrôle
Description Générale du Procédé
Information spécifique au Site de Production
Information spécifique
à la Cellule Procédé
Information spécifique
au Batch

## Slide 22: Composition de la recette
Autre
Information
Recette
En-tête
Information
Equipement
Formule
Procédure

## Slide 23: Control Activity Model
Gestion
Recette
Planning et Ordonnancement
de le Production
Gestion de
l’Information
de Production
Gestion
Procédé
Supervision
Unité
Contrôle
Procédé

## Slide 24: Ce qu’apporte la S88.01
Une terminologie et des modèles
  qui peuvent s’appliquer à tous les types de systèmes de contrôle
  qui constituent un language commun en particulier pour faciliter l’analyse fonctionnelle
  qui peuvent s’appliquer à tous les procédés
    du plus simple au plus complexe
    manuels ou fortement automatisés

## Slide 25: Ce qu’apporte la S88.01
Une structure modulaire qui favorise la réutilisation et l’approche orientée objets
Un ensemble de modèles qui sont:
  Extensibles si des niveaux supplémentaires sont nécessaires
  Simplifiables si tous les niveaux décrits ne sont pas utilisés
Une structure utilisable aussi bien pour des procédés fortement automatisés que pour des procédés manuels

## Slide 26: Ce qu’apporte la S88.01
Une séparation entre la recette qui décrit comment faire le Batch et l’équipement qui sera utilisé pour le faire. Le résultat:
  Des recettes plus flexibles
  Une validation des recettes plus simple
  Facilite la modularisation software

## Slide 27: Le futur
S88.01 / IEC 61512-1 apporte un langage et un vocabulaire commun
Le détail de l’implémentation est laissée à l’utilisateur
S88.02 / IEC 61512 Part 2 aidera à mieux formaliser les concepts avec plus de détails