## Slide 1
Integration
Verticale
Le transfert d’information dans les unités Batch au-delà des normes S88
Bernard E. Cubizolles

## Slide 2: La tour de Babel

## Slide 3: Definition de l ’ integration
Maitriser le flux d ’information
entre les différents composants
Integration \In`te*gra"tion\, n. [L. integratio a renewing, restoring: cf. F. int['e]gration.]
The act or process of making whole or entire.
Source: Webster's Revised Unabridged Dictionary
Integration
Combining software or hardware components or both into an overall system.
Source: The Free On-line Dictionary of Computing

## Slide 4: Le besoin d ’Integration
Information « Business »
Information de Production
Flux d ’information
Business Drivers
Process or Manufac. Floor
Executive Offices

## Slide 5: Les demandes des utilisateurs
Plus de flexibilité dans les Procédés et la Production sans re-engineering (systèmes re-configurable)
Des temps de cyles et de mise sur le marché plus courts
Une meilleure utilisation des Equipements & de l ’usine
Plus de Sécurité pour le Personnel, les Equipements et les Produits
L ’aide des experts ad hoc pour spécifier, développer et assurer la maintenance de leur application
(Pas de demande spécifique en terme d ’automatisme ou d ’informatique pure …)

## Slide 6: Où allons nous?
Asset management,
Maintenance Prédictive ,
Contrôle Adaptatif,
ERP (Enterprise Resource Planning),
Gestion Electronique de Documents,
MES (Manufacturing Execution System),
Systèmes de Contrôle Distributés,
SNCC, API, SCADA ...

## Slide 7: L ’Usine … vue par le vendeur de Systèmes

## Slide 8: L ’Usine … vue par l ’Opérateur

## Slide 9: L ’Usine … du point de vue de la Logistique

## Slide 10: L ’Usine … vue du Conseil d ’administration
$
$

## Slide 11: Qu ’est que la S88.01?
Une ensemble de modèles & une terminologie pour le Batch
Un langage commun
Elle ne dicte pas l ’implementation
Une chose à laquelle il est difficile d ’échapper … car tous les constructeurs l ’utilisent comme LA référence
Bien que centrée sur le Batch, elle peut s ’appliquer à d ’autres procédés
Elle décrit le monde du Batch d ’une façon modulaire et flexible
Ne décrit pas l ’intégration VERTICALE

## Slide 12: Comment la S88 est-elle interprétée?
Par les constructeurs de systèmes
  Plutôt bien!
  Différentes interprétations restreignent la portabilité et donc sont un obstacle à l ’intégration
  Les « Boîtes » ne correspondent pas aux fonctions
Par les utilisateurs
  Largement acceptée et utilisée … dans le monde anglophone (princialement la terminology)
  Les modèles sont en général simplifiés

## Slide 13: Partition des activitées
Les boîtes ne correspondent pas aux fonctions: différents systèmes, différentes limites
De plus en plus d ’intelligence au niveau bas
Gestion
Recette
Planning et
ordon- nancement
Gestion
Information
de Production
Gestion
Procédé
Supervision
Unité
Contrôle
Procédé
S88 Control Activity Model
Confusion!

## Slide 14: Partition « Process »
4 Unités

## Slide 15: L ’architecture du système ne doit pas dicter le contrôle
Controller
Controller
Controller
Unit
Unit
Unit

## Slide 16: Importance d’un système modulaire
Petite
Grande
Simple
Complexe
Moyenne
du plus simple au plus compliqué ...
de la petite à la grande application ...
… qui s’adapte à un grand nombre d’applications

## Slide 17: Domaine de la future norme S95
Level 4
Level 3
Levels 2,1,0
Business Planning & Logistics Capacity Planning, Operational Management, ...
Manufacturing Operations & Control Dispaching Production, Detailed Production Scheduling, Reliability Assurance, ...
Batch Control
Continuous Control
Discrete Control
Interface traitée dans la S95.01
Simplified Functional Hierarchy

## Slide 18: S95 Equipment Hierarchy
Peut contenir 1 ou plus
Peut contenir 1 ou plus
Peut contenir 1 ou plus
Equipements des
niveaux les plus bas
typiquement ordon-
nançés par les
Niveaux 3 et 4
Peut contenir 1 ou plus
Peut contenir 1 ou plus
Doit contenir 1 ou plus
Peut contenir 1 ou plus
ENTREPRISE
SITE
ZONE
LIGNE DE
PRODUCTION
CELLULE
UNITE DE PRODUCTION
CELLULE PROCEDE
UNITE
Typiquement
les objets utilisés
par le Niveau 4
Modèle Equipement S88
Domaine S88
Typiquement
les objets utilisés
par le Niveau 3
Equipement
de bas niveau
utilisé dans les
opérations Batch
Equipement
de bas niveau
utilisé dans les
opérations
Continues
Equipement
de bas niveau
utilisé dans les
opérations
manufacturières

## Slide 19: Hiérarchie des Equipements dans la S95
Peut contenir 1 ou plus
Peut contenir 1 ou plus
Peut contenir 1 ou plus
Peut contenir 1 ou plus
Peut contenir 1 ou plus
Doit contenir 1 ou plus
Peut contenir 1 ou plus
ENTREPRISE
SITE
ZONE
LIGNE DE PRODUCTION
CELLULE
UNITE DE
PRODUCTION
CELLULE
PROCEDE
UNITE
MODULE EQUIPT
MOD. CONTROLE
Echelle d ’ Integration
Low
High
Medium

## Slide 20: Hiérarchie des Equipements dans la S95
CELLULE PROCEDE
UNITE
CELLULE PROCEDE
UNITE
LIGNE DE PRODUCTION
CELLULE
LIGNE DE PRODUCTION
CELLULE
LIGNE DE PRODUCTION
CELLULE
LIGNE DE PRODUCTION
CELLULE
LIGNE DE PRODUCTION
CELLULE
Echelle d ’Integration
Low
High
Medium
ENTREPRISE
SITE
ZONE
LIGNE DE PRODUCTION
CELLULE
UNITE DE
PRODUCTION
CELLULE
PROCEDE
UNITE
UNITE DE
PRODUCTION
ZONE
ZONE

## Slide 21: Hiérarchie des Equipements dans la S95
ENTREPRISE
SITE
SITE
SITE
CELLULE
PROCEDE
UNITE
CELLULE
PROCEDE
UNITE
ZONE
LIGNE DE
PRODUCTION
UNITE
LIGNE DE
PRODUCTION
CELLULE
PRODUCTION
LINE
CELLULE
PRODUCTION
LINE
CELLULE
PRODUCTION
LINE
CELLULE
ZONE
CELLULE
PROCEDE
UNITE
CELLULE
PROCEDE
UNITE
LIGNE DE
PRODUCTION
CELLULE
LIGNE DE
PRODUCTION
LINE
CELLULE
ZONE
LIGNE DE
PRODUCTION
CELLULE
LIGNE DE
PRODUCTION
LIGNE DE
PRODUCTION
CELLULE
LIGNE DE
PRODUCTION
CELLULE
LIGNE DE PRODUCTION
CELLULE
LIGNE DE
PRODUCTION
CELLULE
ZONE
ZONE
ZONE
ZONE
CELLULE PROCEDE
UNITE
CELLULE
PROCEDE
UNITE
LIGNE DE
PRODUCTION
CELLULE
LIGNE DE
PRODUCTION
CELLULE
ZONE
CELLULE PROCEDE
UNITE
CELLULE
PROCEDE
UNITE
PRODUCTION
LINE
CELLULE
LIGNE DE
PRODUCTION
CELLULE
CELLULE
PROCEDE
UNITE
CELLULE
PROCEDE
UNITE
LIGNE DE
PRODUCTION
CELLULE
Echelle d ’Integration
Low
High
Medium
UNITE DE
PRODUCTION

## Slide 22: Impératifs
Intégration des composants venant d ’un même constructeur (!)
Integration des composants en provenances de constructeurs différents
  Systèmes Hétérogènes
  Anciens Systèmes (legacy)
Intégration des différents Sites
  La distance ne devrait plus être un problème
Intégration Verticale & HORIZONTALE

## Slide 23: Problèmes d ’implémentation
La technology existe. Les niveaux gestion ET contrôle ont fortement évolué
  Une partie de la technologie bureautique n ’a pas atteint l ’usine et vice versa
La plupart des systèmes « intégrés » utilisent des passerelles qui sont autant de goulots d ’étranglement
Deux profils d ’individus avec deux lagages, deux personnes responsables du même sujet.
Des manières différentes de gérer les projets
  Informatitiens, Automaticiens, Electriciens …
Le Défi: 1 Solution pour 2 Mondes

## Slide 24: Un travail d’équipe
Experts
Niveau Management
Groupe
Niveau Gestion Usine
Niveau Gestion de Production
ERP
Niveau
Gestion de Procédé
Experts
Experts
ERP
MES
Contrôle

## Slide 25: Fixer l ’objectif ...
Intégration ne rime pas forcément avec Gigabytes & gros systèmes ERP
De quelle base de temps a-t-on besoin?
Le but est-il de permettre au comptable d ’ouvrir et de fermer les vannes à partir de son bureau (« from boardroom to plant floor … »)
Quelle sécurité

## Slide 26: Planifier l ’intégration
Définir les rôles et les responsabilités
Former, éduquer à l ’intérieur de l ’organisation:
  Les automaticiens doivent avoir une vue exhaustive des technologies disponibles.
  Les informaticiens doivent cesser de penser qu ’automatisme signifie robot
Transformer les Données en Information utile
  Quantité vs Qualité
  Pertinance

## Slide 27: Les clés d’une intégration réussie
Utilisation des produits et des technologies Standards:
  Standards existants (ou de facto): NT, Ethernet, …
  Standards « émergeants »: XML …
Utilisation des Normes Internationales
  S88, IEC 1131, ... S95
  Attention: Les normes ne sont pas le remède miracle aux problèmes d ’intégration
Coopération entre les constructeurs de systèmes et de logiciels
  Pour assurer la compatibilité software
  Pour assurer la cohérence (Look & Feel, Terminologie & Conventions si hors des Normes)
  Interfaces « Approuvées »

## Slide 28: Impératifs pour les Normes
Etre connues, acceptées et utilisées
Etre suffisamment simple pour ne pas être réservée aux « gourous »
Etre accompagnées de guides d ’application
En ce qui concerne la S88: l ’étendre en dehors du domaine du Batch « pur »
Les Normes ne sont pas utiles si ceux qui les utilisent ont l ’impression qu ’elles leur compliquent la vie!