## Slide 1: MOORE France S.A. Traçabilité des ateliers batch
Notes: Les ateliers batch sont souvent destinés à la fabrication de produits critiques par nature ou par destination. Du produit chimique toxique au principe actif pharmaceutique, des règles de fabrication strictes doivent être suivies sous peine de risques physiques (danger pour les personnes ou pour l’environnement) ou économiques (interdiction de mise au marché).
A l’inverse des procédés continus qui, une fois “ réglés ”, sont généralement simples à surveiller (les dérives d’une donnée stable sont faciles à détecter), chaque fabrication d’un procédé discontinu est en quelque sorte une nouvelle aventure…
Dans ce contexte, le compagnon indispensable des fabrications “ batch ” (par lot), est le rapport de fabrication. Plus la fabrication est aléatoire, plus ce rapport est important. Lui seul attestera que le produit issu est conforme à la spécification.

## Slide 2: Pourquoi tracer ?
Obligation légale
Démarche Qualité
Optimisation
Conduite
Rapport de Fabrication
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiuaef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdg difuasdf oiuasd sdhf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadf opiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfsghghboiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadsdgb fopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oixcvcuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadf fdgopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua acvbnoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfop iu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi bxb ua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifua sdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafad fopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iasgb hf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafad fopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
Notes: Certains domaines, tels que la pharmacie, imposent l’existence de ce rapport pour que le produit fabriqué puisse être commercialisé. Pour le producteur, cette contrainte impose un outil de traçabilité d’une grande fiabilité, sa défaillance équivalant à une perte de production.
Pour d’autres, le rapport de fabrication est un composant indispensable de la démarche qualité, ou un outil dont l’analyse permettra l’optimisation des consommations matières, ou encore, un moyen d’améliorer les pratiques de fabrication.

## Slide 3: Que Tracer ?
Rapport de Fabrication
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiuaef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdg difuasdf oiuasd sdhf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadf opiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfsghghboiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadsdgb fopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oixcvcuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadf fdgopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua acvbnoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfop iu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi bxb ua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifua sdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafad fopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iasgb hf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafadfopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
aef iahf oihu azdfiu oiuafi iua aoiuuad oi aoiu oiuaf ou oiuafad fopiu adiu asdifuasdf oiuasdf adfoiu sadfiu
Actions
Généalogie des lots
Profils de fabrication
Impondérables…
Notes: Pour que les rapports soient aisément exploitables, il s’agit de fournir des renseignements portant sur les conditions et méthodes de fabrication d’un lot donné :
Ce lot ayant été produit à partir d’ingrédients appartenant eux-mêmes à d’autres lots, qui eux-mêmes… etc. , le rapport devra permettre de retracer la généalogie de ces lot. Si tous les fournisseurs “ acteurs ” d’un lot suivent les mêmes règles, on pourra remonter à l’origine réelle d’un éventuel défaut du produit fini.
Dans ce même rapport, la manière dont la cuisson du lot, par exemple, s’est déroulée est un élément intéressant. Il vaudra peut-être mieux insérer certaines valeurs correspondant à cette phase de la fabrication (mini, maxi, durée…) plutôt que d’y voir paraître la longue liste des valeurs de cette température correspondant aux dates de début et de fin de cette fabrication.
Beaucoup de procédés batch restent peu automatisés, car peu automatisables. De ce fait, l’opérateur est fortement impliqué dans les fabrications, et les actions de ce dernier (comme tous les événements affectant la fabrication) devront être scrupuleusement tracées.
Enfin, il s’agira de ne pas oublier l’impondérable, car lui n’oublie jamais d’être présent. C’est sur ce dernier point que se creuse souvent l’écart entre les systèmes.

## Slide 4: Tracer comment ?
Enregistrer tout
Enregistrer les fabrications
Variation de la
température
du réacteur 3
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
Rapport de fabrication
du lot 12345
12:00:01 Chauffage réacteur
12:00:01 Mélange Acquitté
12:00:01 Mélange Acquitté
12:00:01 Chauffage réacteur
12:00:01 Chauffage réacteur
12:00:01 Mélange Acquitté
12:00:01 Chauffage réacteur
12:00:01 Mélange Acquitté
12:00:01 Chauffage réacteur
12:00:01 Mélange Acquitté
12:00:01 Mélange Acquitté
Notes: Lorsqu’on souhaite tracer une fabrication continue, on n’a d’autre choix que d’enregistrer tous les paramètres de cette fabrication, en permanence. Des filtres appliqués aux mesures et des algorithmes de compression permettront d’économiser de l’espace de stockage et d’optimiser les débits, mais la réflexion de l’utilisateur n’ira guère plus loin.
Pour tracer les données d’un procédé discontinu, on s’attache à enregistrer des informations liées à un lot donnée, et on verra plus loin que la difficulté en est tout autre.

## Slide 5: Complexité du problème
Mobilité des lots
Lot A
Lot A
Lot A
Notes: Les lots se déplacent dans l’atelier, et l’exercice est assimilable à une chasse aux papillons, où l’on cherche à attraper une information qui se déplace en permanence.

## Slide 6: Complexité du problème
Simultanéité des lots
Lot A
Lot A
Lot A
Lot B
Lot C
Lot B
Notes: Le problème principal des ateliers batch est que souvent, l’utilisateur, de manière bien légitime, souhaite en optimiser la performance. Ceci résulte dans le fait qu’au sein d’un même atelier, se déroulent simultanément des opérations concernant des lots différents.
Ainsi, lorsqu’un lot libère un réacteur en étant transféré dans un malaxeur, par exemple, le réacteur peut alors recevoir le lot suivant. Les lots occupent simultanément l’atelier, en série.
Dans d’autres cas, ce sont plusieurs réacteurs connectés aux mêmes réservoirs de stockage qui travaillent en parallèle sur des lots différents.

## Slide 7: Complexité du problème
Opérations hors recette ou manuelles
Lot A
Lot A
ma
prépa
Notes: On rencontrera des ateliers ou de multiples lots sont traités en série et en parallèle, pendant que des opérations de lavage en ligne sont en cours indépendamment de la fabrication des lots eux-mêmes.
Enfin, des opérations manuelles peuvent fort bien se dérouler, hors fabrication en cours, sur des équipements n’étant pas occupés par les fabrications en cours.

## Slide 8: Gestionnaire de Batch
Enregistrement de l’activité des lots
  Unités et connexions
  Phases
  Matières
  Actions opérateurs
BdD
SQL
Notes: Il nous faut tout d'abord enregistrer les événements liés aux fabrications elles-mêmes.
Pour cela, InBatch est bien placé. C’est lui qui déplace les lots, et qui, par conséquent, sait où est l’information procédé qu’il lui faut enregistrer pour un lot donné, à un instant t. C’est lui qui consomme et produit des matières, et qui, de ce fait est le mieux placé pour enregistrer la généalogie des lots. Comme c’est lui qui guide l’opérateurs pendant le déroulement d’une fabrication (au travers de la recette), c’est à lui que ce dernier confirmera le fait qu’une action a été effectuée ou non. Sans cette information InBatch suspendra la fabrication.
En temps normal, ces informations seront suffisantes pour produire le rapport attendu. Leur volume et leur mode d’enregistrement par lot sont optimisés, et c’est dans la base de données commune à tous les composants de FactorySuite 2000, Microsoft SQL Server, qu’elles seront stockées.

## Slide 9: Base de données relationnelle
Enregistrement de l’activité de l’atelier
  Variables process
  Événements
  Alarmes
BdD SQL
Notes: Pourtant, d’autres utilisateurs dans l’atelier, l’usine ou les bureaux ont besoins d’informations qui ne sont, quant à elles, pas attachées aux lots.
De l’opérateur qui surveille ses alarmes process au directeur du site qui doit décider de l’augmentation de capacité de l’usine, en passant par le responsable de la production qui cherche à optimiser sa consommation énergétique, ce sont bien d’autres informations qui doivent être enregistrées afin de satisfaire tous les utilisateurs du système d’information.
A l’aide d’AlarmSuite, FactorySuite 2000 enregistre les alarmes dans MS SQL Server. Avec InSQL, FactorySuite 2000 enregistre les données continues, compressées, dans MS SQL Server.
Dès lors, notre base de données commune contient tout, pour tous.
Lorsqu’une unité est victime d’un incident, et qu’un opérateur doit terminer la fabrication manuellement, hors recette, InBatch ne peut que jeter l’éponge. Pour lui, la fabrication est abandonnée et il ne pourra plus tracer ce qui, pour lui, n’existe plus.
InSQL, dont la mission est d’enregistrer en continu, à l’échelle de l’usine, ne manquera pas cet épisode. Les variations du procédé, événements et actions de l’opérateur seront collectées parmi bien d’autres, indépendamment des lots en cours de production.
En fin de fabrication, on produira le rapport généré à partir des informations par lot collectées par InBatch, fusionnées aux informations continues collectées par InSQL correspondant à l’atelier concerné et pendant la tranche de temps liée à ce lot.

## Slide 10: Restitution
BdD SQL
Opérateurs
Production
Direction
Maintenance
Qualité
Notes: L’exploitation des données, grandement facilitée par l’utilisation d’une base unique, est réalisée grâce à une riche panoplie d’outils d’exploitation :
Tous les outils connectables sur MS SQL Server peuvent, par principe, être utilisés pour “ piocher ” dans la base de donnée de FactorySuite 2000 : Access, Excel, Query, Visual Basic, Power Builder… et bien d’autres. Cependant, FactorySuite 2000 propose de nombreux outils “ métier ” correspondant aux besoins principaux :

## Slide 11: Activité des lots
Bilan consommation
matières
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
Bilans matières
BdD SQL
Généalogie du lot 32476
12:00:01 124.00 12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00 12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00 12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
Généalogie des lots
Activité de l ’Atelier
de mélange 12
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
Journaux
Rapport de fabrication du lot 12345
12:00:01 Chauffage réacteur
12:00:01 Mélange Acquitté
12:00:01 Mélange Acquitté
12:00:01 Chauffage réacteur
12:00:01 Chauffage réacteur
12:00:01 Mélange Acquitté
12:00:01 Mélange Acquitté
12:00:01 Mélange Acquitté
Rapports de fabrication
Notes: InBatch dispose d’une panoplie de rapports pré-configurés sous Crystal Report, générateur puissant et simple à utiliser. Ces rapports (fabrications, bilans matières, généalogie de lot, journaux…) peuvent être modifiés, et de nouveaux rapports peuvent être créés pour répondre aux besoins les plus spécifiques.

## Slide 12: Activité de l’atelier
BdD SQL
Courbes fil de l’eau
Température réacteur
sur 1 journée
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
12:00:01 124.00
Journaux
Bandeaux d’alarmes fil de l’eau
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
Bandeaux d’alarmes historiques
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
12:00:11 dsfghdfg fsdh fg sfgh
Courbes historiques
Statistiques
Notes: InSQL propose des outils spécifiques tels que Trend (courbes historiques ou fil de l’eau) ou Vector (courbes X/Y), et un ActiveX courbes historiques pour InTouch ou Visual Basic.
AlarmSuite propose des ActiveX d’alarmes au fil de l’eau ou historiques, diagrammes de Pareto et arborescence d’alarmes.
De nombreux intégrateurs ont développé des ActiveX ou autres programmes qui, connectés à SQL Server rendent des services spécifiques dans des domaines variés.

## Slide 13: Corrélations lots / atelier
BdD SQL
Quelle a été ma consommation d’énergie pendant la fabrication du lot 12345 ?
Quels lots a-t-on fabriqué pendant que la température du silo était supérieure à 43 °C ?
Quelles étaient les alarmes actives lorsque la phase cuisson de l’unité R23 s’est arrêtée ?
Notes: Enfin, une caractéristique précieuse de FactorySuite 2000, liée à son homogénéité, est son aptitude à faciliter les corrélations lot / continu. Ainsi, nous pourrons facilement générer des requêtes SQL correspondant aux questions suivantes :
Quelle a été ma consommation d’énergie pendant la fabrication du lot 12345 ?
Quels lots a-t-on fabriqué pendant que la température du silo était supérieure à 43 °C ?
Quelles étaient les alarmes actives lorsque la phase cuisson de l’unité R23 s’est arrêtée ?

## Slide 14: En résumé
BdD SQL
Access
Power-Builder
SAP, BAAN...
Excel
Crystal Report
Query
SNCC
Notes: Nous avons mis en place un système de traçabilité complet combinant quatre modes d’acquisition :
Acquisition des données par lot de l’atelier batch. InBatch enregistre toutes les événements en rapport avec des équipements utilisés à un instant t par un lot qu’il contrôle.
Acquisition des données continues. InSQL enregistre en continu (pour simplifier) les données hors lots, en principe dans un cadre plus grand que le seul atelier batch. On lui aura par exemple confié l’activité des procédés continus amont, des utilités, et de quelques données importantes de l’atelier lui même.
Acquisition des alarmes et événements avec AlarmSuite. Il s’agit aussi d’enregistrement hors lots, qui auront souvent le même champ d’activités que celui d’InSQL.
Acquisition des données par lot des ateliers de conditionnement. InTrack enregistre tous les événements en rapport avec des machines utilisées à un instant t par les lots qu’il contrôle.
Générées par des composants logiciels adaptés à leur type, toutes les données acquises par FactorySuite 2000 sont stockées dans une base de données cohérentes. Elles pourront être exploitées manuellement ou automatiquement par des utilisateurs diversifiés, à l’aide d’outils adaptés au métier de ces derniers.
Pour les besoins spécifiques, de simples requêtes SQL fourniront à Excel, Visual Basic, Access ou Power Builder les données voulues, qu’il suffira de mettre en forme.

## Slide 15: Et les impondérables ?
Lot A
Lot A
ma
prépa
?
Notes: Pourtant, il existe des cas ou notre système ne sera pas adapté à faire face à certains impondérables. La situation suivante en est une illustration :
Un lot occupe à un instant t le doseur D1, ainsi que le réacteur R1. InBatch a alloué à ce lot ces équipements, et en trace scrupuleusement toute l’activité. Toute action opérateur, variation process ou événement concernant ces unités sera consigné et disponible lors de la génération du rapport de fabrication.
Un opérateur décide d’utiliser le doseur D2 en manuel (hors recette) pour effectuer un lavage. Ceci est tout a fait légitime, et ces opérations seront tracées dans InSQL.
Par inadvertance, notre opérateur télécommande la vanne de transfert de D2 vers R1. Le contenu du lot en cours de fabrication dans R1 s’en retrouve pollué, sans qu’InBatch ne le constate (le doseur D2 n’est pas sous surveillance).
Lors de l’édition de notre rapport batch, aucune trace de cette pollution n’apparaîtra. Nous devrons aller chercher l’information dans InSQL, mais comment prendre cette décision si nous ne savons pas qu’un incident s’est déroulé ?

## Slide 16: Solutions
Lot A
Lot A
ma
prépa
Rapporter « plus épais »
Éviter le problème
Allouer « plus large »
Notes: Quelles sont nos possibilités de remédier à un tel incident :
Demander à InBatch d’allouer les équipements périphériques de ceux utilisés par le lot. Ceci revient à diminuer notre capacité de production, puisque ces équipements, dès lors, ne seront plus disponibles pour d’autres fabrications, lavages en ligne, etc.
Inclure dans notre rapport, systématiquement, les données concernant les équipements périphériques. La taille de notre rapport s’en trouve multipliée de façon considérable, et sa lisibilité deviendra impossible.
Empêcher l’incident de se produire : mieux vaut prévenir que guérir. Cette méthode est indéniablement la meilleure, puisque non seulement, nous réglons notre problème de traçabilité, mais, de plus, nous évitons de coûteuses mises à l’égout. Pour y parvenir, nous devrons nous intéresser au fonctionnement des couches basses, ce qu’InBatch ne fait normalement pas, puisqu’il dialogue avec ces dernières au travers d’une interface normée, sans savoir ce qui est fait plus bas.

## Slide 17: Problème ?
API
InBatch
Doser
Cuire
Vidanger
Mélanger
Doser
Cuire
Vidanger
Mélanger
Recette A
Recette B
Logique de phase COMPLEXE
PAS de SEGREGATION
  VALIDATION difficile
  MAINTENANCE délicate

## Slide 18: ASTRID ( survol )
Méthodologie Rhône-Poulenc
  Analyse STRucturée pour l’Industrialisation des ateliers Discontinus
Garantir
  la sûreté de fonctionnement des installations
  la pérennité des installations
  la flexibilité des installations
Réduire les coûts de
  mise en œuvre
  validation
  maintenance
Notes: Rhône-Poulenc a mis au point une méthodologie, appelée ASTRID, visant à améliorer la sûreté de fonctionnement des ateliers batch. C’est en s’inspirant de cette méthodologie qu’a été conçu SureBatch, librairie “ métier ” pour le système APACS.
SureBatch est un complément de la norme S88. Celle-ci définit précisément les couches recettes et l’interface avec les phases des fabrications batch, mais ne précise pas les règles de d’écriture de ces phases.
Pour mémoire, une phase est une opération procédé qui, lorsqu’elle est terminée, laisse ce dernier dans un état stable. Ce sont ces phases qui sont enchaînées par le gestionnaire batch (InBatch) conformément à ce qui est spécifié dans la recette. Typiquement, on rencontrera des phases de transfert, de cuisson, de vidange, etc. Ces phases peuvent être exécutées par un opérateur, ou automatisées, tâche alors souvent confiée à un automate programmable.
Chaque phase automatisée est décrite par une logique spécifique, laissée à la charge de l’utilisateur, qui pilote des actionneurs et exploite les informations fournies par les capteurs. Plusieurs phases se partagent les mêmes capteurs et actionneurs, ce qui génère une complexité logique souvent importante. Prévoir, à ce niveau, les verrouillages nécessaires afin d’éviter que la situation décrite plus haut ne se produise est très difficile en l’absence d’une méthodologie stricte. De plus, pour les ateliers soumis à inspection préalable, non seulement il faudra prévoir ces verrouillages, mais aussi prouver que ceux-ci sont efficaces.

## Slide 19
Comparatif Astrid / S88

## Slide 20: Le modèle
Ressource 1
Ressource 2
Ressource 3
4 couches
  Recette
  Phases
  Ressources
    1 ressource ne peut être occupée que par 1 phase à la fois
  Organes
    1 organe n’appartient qu’à une seule ressource
Notes: SureBatch met en œuvre un modèle du procédé qui consiste à le décomposer en une couche supplémentaire, appelée “ ressource ”.
Une ressource est un groupe d’équipements capables d’effectuer une opération procédé binaire et élémentaire. Par exemple, la ressource réacteur peut vidanger ce dernier, ce qui consiste à ouvrir sa vanne de fond, sans s’intéresser à la destination du produit. La phase souhaitant vidanger le réacteur dans S1 devra non seulement commander la ressource de vidange du réacteur, mais aussi les ressources qui aiguilleront le produit jusqu’à S1.
Les capteurs et actionneurs appartiennent chacun à une seule ressource. Chaque ressource ne peut être utilisée que par une phase à la fois.

## Slide 21: Les cadenas
Phase
B
Ressource 1
Ressource 2
Ressource 3
Phase
A
…si ressource aval libre, par exemple
Phase
A
Un organe « frontière » est cadenassé lorsque sa ressource est occupée par une phase différente de celle qui occupe la ressource adjacente
Notes: Les organes (généralement les vannes) qui assurent l’isolement des ressources entre elles sont régis par une règle qui sécurise les mouvements de produits : un organe “ frontière ” ne peut être commandé que si la phase qui occupe sa ressource, est la même que celle qui occupe la ressource adjacente.
Ce mécanisme, le “ cadenassage ”, est intégré au modèle et donc transparent pour l’utilisateur. Il augmente de façon considérable la sûreté de fonctionnement de l’atelier et en garantit une bien meilleure traçabilité.
Enfin, grâce à son approche objets (SureBatch décrit des objets organes, ressources et phases) SureBatch assure la ségrégation entre les couches organes, ressources et phases, ce qui améliore grandement la maintenabilité du système. La modification d’une ressource, par exemple, n’affectera pas les autres ressources, de la même manière que la modification d’une phase n’affectera pas les autres phases.

## Slide 22: Surêté de fonctionnement d ’un atelier Batch
SNCC
Gestionnaire
de Batch
Doser
Cuire
Vidanger
Mélanger
Doser
Cuire
Vidanger
Mélanger
Recette A
Recette B
Ressource 1
Ressource 2
Ressource 3

## Slide 23: En conclusion
TROIS FRONTS SIMULTANES POUR TOUT TRACER
  Le gestionnaire de Batch trace les situations qu’il contrôle.
  La Base de données relationnelle SGBD trace les situations qui échappent au contrôle du gestionnaire de Batch.
  L ’implémentation de la méthodologie évite les situations indécelables.
Notes: En conclusion, la démarche de traçabilité des ateliers batch doit être menée sur plusieurs fronts :
InBatch, l’outil de base qui, au sein des ateliers les plus complexes et dynamiques, est capable de tracer toutes les situations qu’il contrôle,
InSQL et AlarmSuite, qui auront enregistré des données précieuses lorsqu’une situation soustrait le contrôle de la fabrication à InBatch.
SureBatch, qui empêchera les opérations que ni InBatch, ni InSQL, ni AlarmSuite ne peuvent déceler, et qu’il faudra par conséquent éviter impérativement.