## Slide 1: La norme S88.02 : Un langage pour le contrôle des procédés Batch
Jean Vieille, Consultant
SEE – Conférence « Nouvelles percées dans les langages pour l’Automatique » - 25/11/99
Traduction et mise à jour de la présentation de Dave Emerson à la conférence WBF de San Diego en Avril 1999
Avec l’autorisation du World Batch Forum

## Slide 2: 1 - Contexte et Objectifs S88
2 - Rappel ANSI-ISA S88.01 / IEC61512-1
3 - Origine du PFC
4 - Le PFC (ANSI-ISA S88.02 / IEC 61512-2)
5 - Conclusion

## Slide 3: Typologies de fabrication
Fabrication sur stock
Conception à la
Commande
Configuration à la
Commande
Fabrication à la
Commande
PDXI
NAMUR
Production
Continue
S88.01
SME
Production
Discontinue
Production
Discrète
Stratégies logistiques
Stratégies de production
Programme de Fabrication

## Slide 4: Automatisation traditionnelle
Contrôle des équipements
Sécurité
Procédé
IEC 61131-3
IEC 61508
Paramètres
Contrôle du
Procédé

## Slide 5: S88.01 : Produit et Équipement
Comment obtenir le produit visé…
… en utilisant les services disponibles?
Règles de Production
PFC
IEC61512-2
IEC 60848
IEC 61131-3
IEC 61499
IEC 61508
Programme de fabrication
Contrôle des Équipements
Comment établir les services attendus…
… en assurant la sécurité ?
R&D
Allocation des équipements

## Slide 6: 1 - Contexte et Objectifs S88
2 - Rappel ANSI-ISA S88.01 / IEC61512-1
3 - Origine du PFC
4 - Le PFC (ANSI-ISA S88.02 / IEC 61512-2)
5 - Conclusion

## Slide 7: De la Recette Générale à la Recette de Contrôle
Recette Générale
Recette Site
Recette Maître
Recette Contrôle
Description du Procédé
Indép. Site et Équipements
Idem RG - Adaptation au Site
Valable pour la Planification?
Adaptation à la Cellule Procédé
Besoins en Équipements
Exécute un Batch
Utilise les Équipements sélectionnés

## Slide 8: Le modèle physique S88.01
Cellule Procédé
Peut contenir
Peut contenir
Peut contenir
Peut contenir
Peut contenir
Unité
Module Equipement
Module Contrôle
Entreprise
Peut contenir
Peut contenir
Peut contenir
Site
Zone
Organisation
De
L’Entreprise
Organisation
Des
Equipements

## Slide 9: Du Procédé au Modèle Procédural
Modèle Physique
Modèle Procédé
Equipements
Fonctionnalité Procédé
Modèle Procédural
Elements Procéduraux
Cellule Procédé
Procédé
Unité
Etape Procédé
Opération Procédé
Action Procédé
Module Equipement
Procédure
Procédure unité
Opération
Phase

## Slide 10: Répartir les fonctions entre Equipement et Recette
Procédure
Opération
Procédure
Unité
Phase
Recipe
Procédure
Phase
(Doit toujours exister)
Recette de Contrôle
Contrôle des Equipements

## Slide 11: 1 - Contexte et Objectifs S88
2 - Rappel ANSI-ISA S88.01 / IEC61512-1
3 - Origine du PFC
4 - Le PFC (ANSI-ISA S88.02 / IEC 61512-2)
5 - Conclusion

## Slide 12
Pourquoi une Norme?
S88.01 ne définit pas de format pour la description de la procédure
Les fournisseurs ont comblé le vide en proposant de multiples formats
Fill with 1000 kg Water
Manually add 50 kg Salt
Heat with steam to 50 C
Manually add 30 kg sugar
Pourquoi une Norme?
S88.01 ne définit pas de format pour la description de la procédure
Les fournisseurs ont comblé le vide en proposant de multiples formats
Les utilisateurs veulent un Standard!

## Slide 13: Le rapport TR88.0.03-1996
Liste
Fill with 1000 kg Water
Manually add 50 kg Salt
Heat with steam to 50 C
Manually add 30 kg sugar
Sequential Function Chart
Diagrammes de Gantt modifiés

## Slide 14: Développement du PFC
Objectifs
Simple à suivre
Limites clairement définies
Ordre d’exécution déterministe
Représentation des relations de coordination
Support des Niveaux procéduraux
Applicables aux recettes Maître et Contrôle
Indépendent du medium
Fill with 1000 kg Water
Manually add 50 kg Salt
Heat with steam to 50 C
Manually add 30 kg sugar

## Slide 15: 1 - Contexte et Objectifs S88
2 - Rappel ANSI-ISA S88.01 / IEC61512-1
3 - Origine du PFC
4 - Le PFC (ANSI-ISA S88.02 / IEC 61512-2)
5 - Conclusion

## Slide 16: Symboles PFC
Début, Fin
Procédure contient PFC de niveau inférieur
Procédure référence Procédure Equipement
Phase référence Phase Equipement
Liaison directe
Sélection de séquence
Point de synchronisation
Procédure Unité contient PFC de niveau inférieur
Procédure Unité référence Procédure Unité Equipement
Transition explicite
Séquences simultanées
Ligne de synchronisation sans / avec transfert matière
Express.
Allocation Ressources
Opération contient PFC de niveau inférieur
Opération référence Opération Equipement

## Slide 17: Transitions Explicites et Implicites
Transition Implicite
  Transition existe, non représentée
  = Etat « Terminé » du RPE précédent
  RPE suivant lancé à la fin du précédent
Transition Explicite
  = Entrée du RPE précédent pour demander sa terminaison
  Rôle, et Représentation  du SFC
Phase Recette
Phase Equipt
Transition = Fin EPE
Transition =
Fin EPE ET condition vraie
Condition vraie  demande fin d’exécution EPE
Phase Recette
Phase Equipt
C’est à l’utilisateur de choisir le type de Transition

## Slide 18: Procédures Unité
Que contient un RPE?
  + RPE contient un PFC de niveau inférieur
  - (ou rien) RPE reference un EPE
Initialize -> Charge -> Reaction La séquence se lit comme une liste
Les transitions explicites sont requises pour une sélection de séquences
Les transitions « Transfer Complete » sont facultatives.

## Slide 19: Procédure
Procédure avec 2 Procédures Unité
Symbol d’allocation
  Optionnel
  Contient les réquisitions de ressources
  Contenu non normatif
  Transitions explicites = Conditions de lancement (allocation effectuée)
Sequences Simultanées
  Fin = Les 2 Procédures Unité sont terminées
Informations manquantes
  Interactions entre Procédures Unité
  Déroulement dans le Temps
Présentation en série inapplicable

## Slide 20: Procédure
Interactions entre Procédures Unité
Relations temporelles
  Hauteur des symboles PU
  Placement vertical des symboles
  La recette Maître ne contient pas d’informations de temps absolu
Points de synchronisation
  Lignes fléchées pour transferts de matières
Procédures multi-niveaux
  Développement de l’encapsulation des PU
  Davantage de détails

## Slide 21: Exemple PFC

## Slide 22: Exemples PFC

## Slide 23
1 - Contexte et Objectifs S88
2 - Rappel ANSI-ISA S88.01 / IEC61512-1
3 - Origine du PFC
4 - Le PFC (ANSI-ISA S88.02 / IEC 61512-2)
5 - Conclusion

## Slide 24: Conclusion
Procedure Function Charts = Un compromis,
  Basé sur des formats et des objectifs multiples
PFC = Une méthode de description des recettes
  D’autres méthodes peuvent être utilisées
  Implémentation partielle des mécanismes proposés
  Extensions au-delà des spécifications de base
Bénéfices
  Un seul format à assimiler pour les utilisateurs
  Facilite la Communication (ingénierie, exploitation)
  Une base pour l’échange des données
S88.02 Section 6 « Language Guidelines »
  Revue en cours ANSI et IEC
  Draft disponible auprès de l’ISA

## Slide 25
FIN
La norme ANSI-ISA S88.02 : Un langage pour le contrôle des procédés Batch
Informations : jean-vieille@usa.net