## Slide 1: Projet de norme pour l’ Intégration des Systèmes de Contrôle dans le Système d’Entreprise
Président: Bill Wray - Lyondell Chemical
Rédacteur: Dennis Brandl - Sequencia
Entreprise
Contrôle
SP95
French version
Notes: This slide show is to explain the purposes of the effort to those not familiar to the need for SP95 or what problems it is to address.
Created by Sam Herb, Moore Process Automation Solutions, but based on work by Dennis Brandl, Sequencia, with critique and input from Cary Clements, Honeywell and Saroj Patnaik, Fisher-Rosemount
This Full Length version slide set can be skipped through rapidly for concept, or carefully for those with more interest. The “Agenda Slides” provide a guide for this.
Skipping rapidly through is especially true of the more dense examples, (slides 35, 36, 41, 42,) which are really very unsuited for any detailed discussion anyway.
Believe it or not, the delivery of this full set can be as short as 20 minutes when used merely to give a brief exposure of the benefits of the spec, and only a hint of the contents. The Short version is also available.
…Sam 4-22-99

## Slide 2
Presentation développée initialement par
Sam Herb, Moore Process Automation Solutions
Pour expliquer le but de l’effort SP95 à ceux qui ne sont pas familiers du besoin.
Basé sur un travail de Dennis Brandl, Sequencia, avec les critiques et les suggestions de Cary Clements, Honeywell et Saroj Patnaik, Fisher-Rosemount.
Version Française réalisée et adaptée par Jean Vieille, consultant

## Slide 3
Ordre du jour
Qui est l’ISA ?
Le comité SP95
Les Bases
Défis de l’Entreprise
Objectifs S95
Portée S95
Modèles & Définitions
Et maintenant ?

## Slide 4: ISA
“La société Internationale de la Mesure et du Contrôle”
Une association sans but lucratif.
Dédiée au développement de l’industrie de la mesure et du contrôle.
Plus de 47,000 membres (une centaine en France).
Dans plus de 110 pays.
Contact en France : Rolland Collay, École des Mines de Saint-Etienne (collay@emse.fr)
Notes: This slide was left in from an earlier version for should the audience not be familiar with the role of ISA
Just click (3) rapidly through with a few “knowing” words….

## Slide 5: ISA
Normes
  Reconnue par l’ANSI comme une organisation consensuelle de développement de normes
Formation
  Dans les domaines de la mesure et du contrôle, orientée industrie de production de biens
Publications
  InTech - Industrial Computing
  Motion Control - Control Platforms
Manifestations
  Expositions professionnelles - Conférences techniques - Activités des sections locales
Notes: Even if the person IS familiar, this is a reminder that STANDARDS are a very important directive of ISA… the arrow returns to this point at the end, even when clicking through rapidly...

## Slide 6
Ordre du jour
Qui est l’ISA ?
Le comité SP95
Les Bases
Défis de l’Entreprise
Objectifs S95
Portée S95
Modèles & Définitions
Et maintenant ?

## Slide 7: Le comité ISA/SP95
Standard ISA S95.01 “Intégration Systèmes de Contrôle - Système d ’Entreprise - 1ère partie : Modèles et Terminologie”
Comité SP95
  Développe le standard
Standard International ?
  Sera soumis à l’IEC ou à l’ISO
Utilisateurs
Vendeurs
General
Notes: Explain a little bit about the ISA and what it does in the standards area.
Explain the S95.01 is the standard and that SP95 was the committee.
Mention that is a USA standard, under the auspices of ANSI
This is also an international standard, under the auspices of IEC
  (IEC does electrical stuff, ISO does computer stuff)
S95.01 is being developed with international support, thanks to the “magic” of Internet and e-mails!.

## Slide 8: Comité SP95
Lancé en Octobre 1996
  Première réunion de travail en janvier 1997
Sa composition
  Utilisateurs
  Vendeurs de systèmes MES, ERP, Contrôle
  Consultants
Étendue du projet
  Définit le contenu de l’interface
  entre le contrôle de la production et l’entreprise
  Est basé sur les modèles
  PRM (Purdue Reference Model for CIM) &
  MESA (Model of manufacturing functions)
Notes: A brief history for this specification’s very quick development…
…again, thanks to the “magic” of Internet and e-mail, not to say the persistence of quite a few people who have kept this really moving along and focused!!

## Slide 9: Membres / supporters du comité SP95
Users
  Eli Lilly DuPont Lyondell Chemical (ARCO)
  Dow Corning Ben & Jerry's Aurora Biosciences
  Novo Nordisk Fluor Daniels Bechtel UOP
  Rohm & Haas Union Carbide Sterling Caltex
Vendors/Integrators
  H-P Foxboro PriceWaterhouse Coopers InCode
  SAP Rockwell Fisher-Rosemount Marcam
  ABB Honeywell Groupe Schneider Base 10 Systems
  OSI Sequencia Digital Interface Cherry Services
  TAVA Yokogawa Object Automation
  Bailey Intellution Automation & Control
  Moore Lighthammer Bradley Ward Systems
  Valmet Cornerstone Advanced Technical Systems
General
  MESA NAMUR Purdue University Jean Vieille Albert Pampel
  PDXI NEMA AMR European Batch Forum Dr. Guido Carlo-Stella
Notes: Always an awkward thing here….who did we overlook!
The point is, many individuals form different points of view kept after this in several ways, not always directly visible, and with the support of their respective companies, as well as some who are self-employed who paid for the expenses on their own.
ISA requires a good cross section of users and vendors, as well as much cooperation as possible with other standards groups….

## Slide 10
Ordre du jour
Qui est l’ISA ?
Le comité SP95
Les Bases
Défis de l’Entreprise
Objectifs S95
Portée S95
Modèles & Définitions
Et maintenant ?

## Slide 11
Une association professionnelle sans but lucratif
Fondée en 1992 Par les principaux vendeurs de systèmes logiciels d’ ”exécution de la fabrication”
Une tribune qui permet aux concurrents :
  de travailler ensemble
  d ’étendre la conscience et l’usage des technologies de pilotage de la production … particulièrement le MES (AMR 1993) et les produits et services liés, utiles à l’entreprise manufacturière moderne.
M E S A
INTERNATIONAL
Notes: Some quick background for those not familiar…
…considering that the models reference the group...

## Slide 12
Affectation Production Unités
Gestion de la Main-d ’Oeuvre
Gestion Qualité
Programme détaillé des Opérations
Généalogie et Traçabilité Produit
Acquisition des données
Gestion Maintenance
Analyse de la Performance
État et Allocation des Ressources
Ventes et Service
Gestion des Procédés
ERP
Enterprise Resources Planing
Ingénierie Produits et Procédés
Contrôle
Contrôle de la Documentation
SCM
Supply Chain Management
MES
Modèle
MESA

## Slide 13: Purdue Reference Model for CIM
Développé à le fin des années 80 à l’université de Purdue par un consortium de vendeurs, d’utilisateurs et d’universitaires.
  Conduit par Dr. Theodore Williams (Membre du comité et ancien président de l’ISA)
Définit plusieurs modèles utilisés pour décrire l’ensemble d’une entreprise manufacturière
Des éléments du rapport final sont inclus dans le projet dS95.01
Notes: This was a strong guiding point, and Ted Williams was patient enough to explain for us how the model he developed still applied…
…and could be now simplified due to some of the efforts from this work.

## Slide 14
Stratégie
Gestion
Exécution (Contrôle)
Production, planification,
Affectation de la charge aux usines, R&D
Production de l ’usine, planification
Direction opérationnelle usine
Coordination inter-unités
Supervision globale
Contrôle de l’unité
Contrôle et Supervision
Contrôle de process
Automates, Contrôle local
1
2
3
4a
5a
Information stratégique
Direction générale de l’entreprise
5b
Procédé
Transformations physiques
0
PRM

## Slide 15: Un nouveau modèle pour les processus de Gestion de la Production : AMR / REPAC
(Deliver)
(Source)
(Plan)
Process
Execute
Coordinate
Analyze
Ready

## Slide 16
Ordre du jour
Qui est l’ISA ?
Le comité SP95
Les Bases
Défis de l’Entreprise
Objectifs S95
Portée S95
Modèles & Définitions
Et maintenant ?

## Slide 17: Défis de l’Entreprise
Les sociétés doivent continuellement:
  Répondre aux Changements du Marché
  Répondre aux Changements Technologiques
  Réduire les Résistances Internes au Changement
  Réduire les Perturbations liées au Changement sur les Processus de Gestion
  Contrôler les Coûts et les Marges
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
2
2
2
2
2
2
2
When corporations re-engineer as a strategy to changes in market conditions, it is usually a response to regain their market losses. All change is disruptive! It will always initially cause some loss in business. The concept is that the effects of the change will more than recover the losses caused to bring about change. During change, flow of business is disrupted causing customer uncertainties, and employees become uncertain with technique and skill changes causing loss of their productivity and resultant morale problems.
Ideally a corporation will want to make changes proactively rather than reactively. Change should be constant and gradual, rather than a traumatic bump.
Customers fear your change because they may no longer count on a consistent product or service with which they have become comfortable.
Employees fear your change because they question their skills and abilities to suddenly change the existing ways they understand and do well.
Both of these reactions fit everyone at all levels, especially the managers, if they are honest with themselves.
All of this creates considerable difficulty for a corporation to manage costs, and certainly margins!

## Slide 18: Le succès exige...
Bonne Information = Bonnes Décisions
Systèmes Intégrés =
  Données Exactes, à Temps, Format adapté
  Optimisation du Coût Total de Possession
    Ressources - Actif - Capital
  Réduction du risque
    “Agilité”-> Compétitivité
    Autoriser les changements « en douceur »
Personnel de Production Responsable
    Concentré sur la Production et la Qualité
    Sensible à la Performance de l ’Entreprise
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
4
4
4
4
4
3
3
To come closer to providing this ideal change, proper planning is imperative. Inputs require a continual flow of changing Business Parameters, blended with a continual flow of current information from the the actual operations.
IT MUST BE PRACTICAL !
The Control System should be well qualified to provide a continual flow of both Process Control and Factory Automation information. This, along with a good flow of Business information, make possible the Continual Planning that is so essential to this dynamic paradigm. The approach is not unlike a well tuned process loop. This provides in BOTH directions the right information at the right time, and in the right form for appropriate use!!
The Control System provides the visibility needed for proper operator understanding of the operations. As a conduit to the Business Plan, the link between that plan and the Control System provides to the operator an exposure to appropriate portions of that side of the requirements. This will shift the operator’s role from “running the stuff” to a focus on Production Optimization and Product Quality.
THE OPERATOR’S JOB BEGINS TO TAKE ON THE ROLE OF BUSINESS MANAGER !

## Slide 19: Problème !
Réunir des communautés de culture et de technologie disparates
Données
Planification des Ressources de l ’Entreprise
Les gens du Contrôle comprennent la complexité des installations industrielles
  « L’Entreprise est une espèce de nuage…
  Le but de l ’Entreprise est de Fabriquer »
Les gens de la gestion comprennent la complexité de l’Entreprise
  « Le système de Contrôle est une boîte noire…
  Le but de l ’Entreprise est de gagner de l ’Argent »
Système de contrôle
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
11
All of this has set up some significant challenges to the SP95 committee, not the least of which is bringing together two very different computing communities.
The business people understand the complex interaction between concerns such as order entry, inventories, material procurement, scheduling, distribution, warehouse management, invoicing, and even (especially?) profit margin. They need copious record correlations which involve annual, quarterly, monthly, daily down to hourly tabulation of corporate-wide conditions of equipment, personnel, and product. The control system is single small box in their hierarchy of concerns. (BUT no block-head bit-nerd is gonna mess with my schedule and cost us profit margin).
The control people understand optimal production, deadlines, strategy of creating product under continually changing conditions, dynamic regulatory agencies, environmental considerations, managing plant upsets, analyzing alarm conditions, while maintaining the safety of equipment, product, and personnel. They routinely need to respond to change within hours, minutes, seconds, milliseconds, and microseconds. The enterprise plan is some vague cloud that connects to their activities. (BUT no steenking bean-counter better mess with my setpoint and blow this plant to kingdom-come).

## Slide 20: Où en sommes-nous actuellement?
S95
Intégration
Entreprise
Contrôle
Pas de Modèle
Commun
d’Intégration
Difficultés pour
les Utilisateurs
à Communiquer
leurs Exigences
Intégration Difficile
de solutions de
Différents Vendeurs
Intégration
Difficile
à Conclure
Notes: Here was the problem before the S95 standard was developed. (not unlike the influencing S88 effort)
There was no commonly accepted definition of how to integrate two diverse areas of manufacturing companies… the plant floor and the business of running the enterprise itself.
  Nothing commonly taught in professional or university classes.
  Nothing common between different vendor and final user models.
  Difficult for users to communicate what they needed to vendors and difficult for vendors to communicate what they provided. People spent more time trying to agree on terms rather than solving problems.
Because of the above, it is difficult integrate from “sensor to boardroom.”

## Slide 21
Ordre du jour
Qui est l’ISA ?
Le comité SP95
Les Bases
Défis de l’Entreprise
Objectifs S95
Portée S95
Modèles & Définitions
Et maintenant ?

## Slide 22: Objectifs S95
Réduire le temps nécessaire pour les utilisateurs pour atteindre la pleine production de nouveaux produits.
Permettre aux vendeurs de développer les outils appropriés pour intégrer les Systèmes de Contrôle dans l’Entreprise.
Permettre aux Utilisateurs de mieux identifier leurs besoins.
Réduire le coût de l’automatisation
des processus de gestion de la production.
Optimiser la “Chaîne d’Approvisionnement” de l’utilisateur.
Réduire l’effort d’ingénierie du cycle de vie
Notes: The goals of the SP95 specification are what it will DO for smooth integration of these “islands of automation” as they used to say in the old days. These are the “marketing platitudes” that so many vendors like to say… but NOW...
Efficiencies can be real.. And save money NOW!

## Slide 23: Objectifs S95
Établir un Vocabulaire Commun pour les procédés Continus, Discontinus & Discrets
Trouver une Vue Commune des Problèmes
Construire un Modèle Commun
Définir des Structures de données
Achever rapidement les spécifications
S95.01
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
12
SP95 MUST allow the Enterprise to become one with both the business process and the production process!
Flexible production is a growing requirement of industry. Enterprise integration is extremely challenging. Dynamic requests that come from ERP must be accommodated by the control system. This is NOT just data mapping!
Just as SP88 terminology, definitions, and concepts are slowly becoming known and useful outside the traditional batch industries, so also SP95 must be applicable in all industries. The need is already overdue in continuous and batch processes as well as discrete manufacturing.

## Slide 24: S95 en plusieurs parties
1ère partie, Modèles & Terminologie pour ceux qui sont concernés par :
  La conception, la construction, l’exploitation
    des installations de production
  La spécification d’interfaces
    entre Systèmes de Contrôle (au sens large) et Système d ’Entreprise (l ’ensemble des systèmes du domaine de gestion de l’Entreprise)
  La conception, la création, la commercialisation de produits d’automatisation
    utilisés pour interfacer Systèmes de Contrôle et Systèmes d ’Entreprise
2ème partie, Futur
  Échanges Niveau 3, Interfaces, Structures de données… ?
Notes: The lesson learned from the SP88 “Batch spec” which was the inspiration for this effort, was that you cannot bite off too much at once.
One must “start at the start” and define both terminologies and models before anything can be done to implement! This is what led to some clear statements of scope….

## Slide 25: S95 Répond à :
S95
Intégration
Entreprise
Contrôle
Partie 1
(S95.01)
Futur
(dS95.0?)
S95.01
Terminologie
S95.01
Modèles
dS95.02
(à définir)
dS95.0?
(à définir)
Notes: This slide animates - Each mouse click uncovers the part that solves the problem:
  TWO parts S95.01 (DONE), dS95.02 (NEXT TO DO!)
  No common model - was handled by S95.01 Models
    Defines a model for batch control - split of recipe and equipment capabilities
  No common terminology was handled by S95.01 terminology
    All vendors and users use the same terminology
  Integration to be 'aided' by dS95.02 data structured
Moving forward, committee also looking at XML format as a candidate for data exchange
Donner des exemples de suite

## Slide 26: S95.01 Modèles & Terminologie
Peut être utilisé pour améliorer la capacité d’intégration EXISTANTE des Systèmes de Contrôle dans le Système d’Entreprise.
Peut être appliqué sans considération du degré d’automatisation.
Favorise une bonne intégration des Systèmes de contrôle dans le Système d’Entreprise pendant tout le cycle de vie de ces systèmes.
Notes: It is important that your audience understand what this spec will DO for his plant

## Slide 27: Il n’est PAS dans l’intention de S95
De suggérer qu’il n’existe qu’une seule voie pour implémenter l’intégration des Systèmes de Contrôle dans le Système d’Entreprise !
De forcer les utilisateurs à abandonner leur méthode actuelle pour traiter l’intégration !
De restreindre les développements dans le domaine de l’intégration des Systèmes de Contrôle dans le Système d’Entreprise !
Notes: Fear of the unknown is always a hindrance to acceptance. A selling job is needed to overcome these fears.

## Slide 28
Ordre du jour
Qui est l’ISA ?
Le comité SP95
Les Bases
Défis de l’Entreprise
Objectifs S95
Portée S95
Modèles & Définitions
Et maintenant ?

## Slide 29: Portée S95.01
Systèmes de pilotage logistique
Programme de production usine
et gestion opérationnelle
Niveau 4
Systèmes de Contrôle de production
Supervision de zone, Programme détaillé
de production
Niveau 3
Hiérarchie fonctionnelle simplifiée du programme de production, illustrant la portée de S95 (PRM) :
Systèmes
de contrôle
Procédés
Discrets
Niveaux 2,1,0
Systèmes
de contrôle
Procédés
Discontinus
Systèmes
de contrôle
Procédés
Continus
Interface
définie dans
S95.01
Notes: It is equally important to show WHERE this spec applies.
The spec is to be independent of any specific kind of business… and is to apply to Continuous, discrete, and batch alike. The interface addressed by this spec is between the levels 3 and 4 of this hierarchy model. These levels were defined many years ago during the emergence of computer control in the ‘60s.
The level 4 activities include:(the part not always realized by the control engineers)
Collecting and maintaining raw material and spare parts usage and available inventory. Providing data for purchasing of raw material and spare parts.
Collecting and maintaining overall energy use and available inventory and providing data for purchasing of energy source.
Collecting and maintaining overall goods in process and production inventory files.
Collecting and maintaining quality control files as they relate to customer requirements.
Collecting and maintaining machinery and equipment use and life history files necessary for preventive and predictive maintenance planning.
Collecting and maintaining manpower use data for transmittal to personnel and accounting.
Establishing the basic production schedule
Modifying the basic production schedule for orders received, based on resource availability changes, energy sources available, power demand levels, and maintenance requirements.
Developing optimum preventive maintenance and equipment renovation schedules in coordination with the basic production schedule.
Determining the optimum inventory levels of raw materials, energy sources, spare parts, and of goods in process at each storage point. These functions also include material requirements planning (MRP) and spare parts procurement.
Modifying the basic production schedule as necessary whenever major production interruptions occur.

## Slide 30: Portée S95.01
Définir:
L’Étendue du domaine de contrôle manufacturier
L’Organisation de l’actif physique de l’Entreprise manufacturière.
Les Fonctions concernées par l’interface entre les domaines du Contrôle et de Gestion de l’Entreprise
L’Information qui est partagée entre les fonctions de Contrôle et les fonctions d’Entreprise
Notes: This part of the standard defines the interface content between manufacturing control functions and other enterprise functions. The interfaces considered are the interfaces between levels 3 and 4 of the hierarchical model defined by this standard. The goal is to reduce the risk, cost, and errors associated with implementing these interfaces.
The standard may be used to reduce the effort associated with implementing new product offerings. The goal is to have enterprise systems and control systems that inter-operate and easily integrate.
The scope of Part 1 is limited to:
    a definition of the scope of the manufacturing control domain,
    a definition of the organization of physical assets of an enterprise involved in manufacturing, and
    a definition of the functions associated with the interface between control functions and enterprise functions,
    a definition of the information which is shared between control functions and enterprise

## Slide 31: Portée S95.01
Premières Questions
  Comment un même standard peut-il couvrir une telle variété de réglementations et de pratiques de production?
    Fabrication à la commande, Production Stockée, KANBAN, Ingénierie à la Commande, Fabrication Répétitive, Production Batch,…
La réponse
  Établir un modèle qui sépare les processus de Gestion des processus de Production
  Établir un modèle qui définit l’information, et n’impose aucune répartition des données et des processus informatifs
Notes: We don’t want to make this sound too simplistic, but we MUST clarify that a WELL WRITTEN spec can place a tremendous amount on a common footing.
This will be essential for ANY enterprise to take control of their business, regardless of the specifics of WHAT is used to implement. This interface is rarely understood by most enterprises, and is where the most reward ($$) will come for those who can begin to control the losses regularly experienced there.

## Slide 32: Types de Production
Répétitif
Continu
Assemblé
à l’Ordre
Mélangé
à l’Ordre
Conçu
à l’Ordre
Type
de produit
Variabilité du Produit
Quantité
d’Information
Entreprise
->
Production
Comptabilisable
Mesurable
(ex. Poids)
Faible
Forte
Forte
Faible
Discontinu
Notes: [First click fills the “background of the first diagram, the second fills in the information (bubbles); Third click creates the next “background, and the fourth fills in the line]
Flow of information is the name of the game!
This flow varies with the nature of each business.
For those companies that wish to succeed in their endeavors, they will have to become more “custom” to their customers -- to grow towards engineering to order, which will require a high degree of information flow to become successful -- AND to make it economical for the supplier to achieve this capability. If not, the products will be far too expensive to assure good revenue ...and retain the ability to stay in business!

## Slide 33: Portée S95.01
S95.01 ne doit pas être restreint à des processus de production ou de logistique spécifiques
Fabriqué
Stockée
Conçu
à la
Commande
Configuré
à la
Commande
Fabriqué
à la
Commande
PDXI
NAMUR
Modèles de
Production
Continue
S88.01
SME
Modèles de
Production
Discontinue
Modèles de
Production
Discrète
Stratégies logistiques alternatives
Stratégies de production alternatives
S95.01
Notes: The scope of S95 will be to not restrict ANY kind of business, but to rather make them easier to control -- just like controlling any good process!

## Slide 34
Ordre du jour
Qui est l’ISA ?
Le comité SP95
Les Bases
Défis de l’Entreprise
Objectifs S95
Portée S95
Modèles & Définitions
Et maintenant ?

## Slide 35: Modèles pour l’ Intégration
Plusieurs modèles sont utilisés pour décrire les concepts de l’intégration :
  Chaque modèle précise une vue particulière du problème de l’intégration
  Ces modèles révèlent des niveaux de détail croissants
Modèle Hiérarchique des Activités
  Modèle des Flux de données entre Fonctions
    Catégories d’Information
      Modèles Objets
Notes: Successfully addressing the issue of enterprise/control integration requires identifying the boundary between the enterprise and control domains. The boundary is identified using relevant models that represent functions, physical equipment, information within the control domain, and information flows between the domains.
Multiple models define the functions and integration associated with control and enterprise systems.
Hierarchy models that describe the levels of functions and domains of control associated within manufacturing organizations are defined in Section . These models are based on The Purdue Reference Model for CIM, referenced as PRM, on the MESA Functional Model, and the equipment hierarchy model from the IEC 61512-01 (ISA S88.01) standard.
  Selected elements of the Purdue Reference Model for CIM are included in Annex D
  MESA International MES Functionality and MRP to MES Data Flow Possibilities - White Paper Number 2 (1994)
A data flow model that describes the functional and data flows within manufacturing organizations is defined in Section . This model is also based on The Purdue Reference Model for CIM.
An object model that describes the information that may cross the enterprise and control system boundary is defined in Section .

## Slide 36: Éléments des Définitions & Modèles
Définition
des Domaines
Flux d’Informations
Concernés
Fonctions
Concernées
Catégories
d’Information
Définitions de
l’Information
Fonctions
des Domaines
Notes: This standard provides models and information in multiple levels of detail and abstraction.
This figure serves as a map to the increasing levels of the specification,
… starting with the definitions of the domain of control systems and of enterprise systems
… then the functions within those domains
… followed by the functions of interest which are relevant to the standard
… the information flows of interest between the relevant functions
… followed by the categories of information defined
… leading to the definition of the formal object model of the information.

## Slide 37: Définitions des Domaines
Domaine : Détermine sur qui repose la responsabilité. On distinguera le domaine du Contrôle des autres domaines de l ’Entreprise
Une fonction appartient au Domaine du Contrôle si elle :
  Est utile aux opérateurs pour faire leur travail
  Est critique pour assurer la conformité à la réglementation.
  Est critique pour la sûreté des installations
  Affecte la phase opérationnelle de la vie de l ’installation (par opposition à sa conception, sa construction ou son démantèlement)
Notes: The hierarchy and data flow models describe most of the functions within a manufacturing enterprise. Only SOME of those functions are associated with manufacturing control and manufacturing control systems.
The following list defines the criteria used to determine which functions, and which information flows are included in the standard.
The function is critical to maintaining regulatory compliance. This includes such factors as safety, environmental, and CGMP (Current Good Manufacturing Practices) compliance.
The function is critical to plant reliability.
The function impacts the operation phase of the facility’s life, as opposed to design and construction phases of a facility’s life.
The function provides information that facility operators need to know in order to perform their jobs and the resultant information flows are within the control domain. (as oppose to the design or construction of the operations)
The details of WHAT falls into the control domain will vary with the operating practices of each plant.

## Slide 38: Fonctions du Contrôle
Le modèle MESA donne un exemple de ces fonctions
  Fonctionnalités MES et Flux de données Possibles entre MRP et MES - White Paper No. 2 (1994)
Il définit les fonctions des couches MES & Contrôle de façon abstraite
Il inclut les points de contact avec certaines fonctions extérieures au domaine du contrôle
  Gestion de la Documentation
  Gestion de la Main-d’Oeuvre
  Gestion de la Maintenance
Notes: Whenever possible, the spec was developed from existing accepted models.
The idea is the enhance and expand, NOT to replace previous work.
The whole idea about the interface is to identify where the information from the (and to) the plant floor TOUCHES other operations.

## Slide 39: Modèle Fonctionnel
Pourquoi ?
  Présente un modèle commun et un ensemble de termes
  qui peuvent être utilisés pour
  décrire les fonctions majeures
  impliquées dans les processus de gestion
Définit
  les fonctions majeures dans l’entreprise manufacturière, et
  quelles informations doivent être échangées
Représenté par un modèle de flux de données, par exemple :
Contrôle
des Stocks
(7.0)
Assurance
Qualité
(6.0)
Contrôle
de la Production
(3.0)
Données Procédé
Résultats AQ
Standards
Demandes de dérogation
En ligne
Données Procédé
Résultats AQ
Notes: Understanding the work flow of the enterprise is essential before ANY interface is defined. That supports what must be included, and what must be excluded. Of course the specifics will vary with each plant.

## Slide 40: Fonctions dans le Domaine (Exemple)
Frontière
Entreprise
/ Contrôle
Achats
(5.0)
Plan de
Production
(2.0)
Contrôle
Matières Énergie
(4.0)
Gestion
Stocks
(7.0)
Comptabilité
Industrielle
(8.0)
Assurance
Qualité
(6.0)
Recherche &
Développement
Ingénierie
Expéditions
(9.0)
Traitement
Commandes
(1.0)
Contrôle de la
Production
(3.0)
Maintenance
(10.0)
Programme de Conditionnement
Stocks produits finis
Dérogations Produits Finis
Process Data
Besoins court terme
Matières & Énergie
Dispo Matières et énergie
Capacité de Production
Production du Plan
Programme
de Production
Réception matières et énergie
Objectifs de coût
de Production
Coût &
Performance Production
Confirmation
Expéditions
Libération
Expéditions
Résultats AQ
Exigences
Produit $ Procédé
Exigences
Standard &
Client
Spécifications Standard et Client
Demandes de
Dérogation
Données Procédé
Résultats AQ
Savoir-Faire Produit et Procédé
Demande Info Produit et Procédé
Méthodes et Standards
Demandes de Maintenance
Réponses
Retours Maintenance
Ordres d’achats
Besoins
Maintenance
Besoins
Matières
&Énergie
Confirmation
Commandes
Entrantes
Besoins
Long terme
Matières &
Énergie
En ligne
Marketing
& Ventes
Notes: Functional Enterprise/Control boundary
The functional model is depicted in this slide. The yellow dotted line (-----) illustrates the boundary of the enterprise/control interface. The line is equivalent to the Level 3 - Level 4 interface defined earlier . The manufacturing control side of the interface includes most of the functions in Production Control and some of the activities in the other major functions. The labeled lines indicate information flows of importance to manufacturing control. The heavy dotted line intersects functions that have sub-functions that may fall into the control domain, or fall into the enterprise domain depending on organizational policies.
The model structure does not reflect an organizational structure within a company, but an organizational structure of functions. Different companies will place the functions in different organizational groups.

## Slide 41: Fonctions de Contrôle de la Production (exemple)
Tests de Performance
Résultats modification
et demandes d’étude
Savoire-Faire
Produit et Procédé
Planification
des Opérations
(3.3)
Contrôle des
Opérations
(3.2)
Ingénierie
Support Procédé
(3.1)
RD&E
Rapport de
Production
Maintenance
(10.0)
Plan de
Production
(2.0)
Achats
(5.0)
Comptabilité
Industrielle
(8.0)
Assurance
Qualité
(6.0)
Contrôle
Matières & Énergie
(4.0)
Plan de Production
Instructions Techniques
Procédé et Coûts
Demandes
Maintenance
Réponses
Maintenance
Stock Matières
& Energie
Besoins court terme
Matières & Energie
Capacité de
Production
Programme
de Production
Ordres d’achat
et Exigences
Données Procédé
Objectifs de
coût de Production
Méthodes & Standards
Maintenance
Rapport Technique
de Maintenance
Demande d’Information
Produit et Procédé
Retour Technique
Produit et Procédé
Performances &
coûts de Production
Production
du Plan
Résultats AQ
Frontière
Entreprise
/ Contrôle
Notes: Production control (example)
The production control functions encompass most of the functions associated with manufacturing control. This slide shows the internal functions within the production control functions. The functions of production control include:
Control of transformation of raw materials into end product in accordance with production schedule and production standards
Plant engineering and updating of process plans, etc.
Issue requirements for raw materials
Produce reports of performance and costs
Evaluate constraints to capacity and quality
Self test and diagnostics of production and control equipment
Creation of production standards and instructions for SOPs (Standard Operating Procedures), recipes, and equipment handling for specific processing equipment.

## Slide 42: Sélection de l’information concernée
Fonctions à l’intérieur
du domaine du Contrôle
(ex : Surveillance des Équipements)
Fonctions Externes
au Domaine du Contrôle
(ex : Plan de Production)
(ex : Programme de Production
et Résultats de la Production)
Flux d’information
Frontière Systèmes d’Entreprise/de Contrôle
Fonctions détaillées
Fonctions NON détaillées
Flux de données détaillés
Flux de données NON détaillés
L’information qui “traverse la frontière” est identifiée et détaillée :
Notes: One must select the specific information of interest between domains
The information that flows between functions identified as being within the control domain and those outside the control domain defines the enterprise/control system boundary. Information exchanged between functions within the control domain and information exchanged between functions outside the control domain are outside the scope of this document. This slide illustrates the enterprise/control system interface, as depicted in the data flow model, between control and non-control functions, the gray circles indicate functions which exchange information, and are described in the data flow model. Functions depicted as white circles and data flows depicted as dashed lines re those defined as outside the scope of this standard.

## Slide 43: Catégories d’Information Identifiées
Information d’Entreprise
Programme de Production,
Gestion Opérationnelle, etc.
Flux de données: L’information est classée par catégories
Diagrammes de VENN multiples: Utilisés pour illustrer les recouvrements entre catégories d’information
Information de Contrôle
de la Production
Supervision de Zone, Programme de
Production détaillé, Sûreté,
etc.
Information
de Définition
Produit
Information
de Capacité
de Production
Information
de
Production
(Comment
fabriquer)
(Ressources
disponibles)
(Ce qu’il faut
Produire,
Résultats
Notes: Categories of information
Most of the information described in the Section model falls into three main areas:
Information required to produce a product
Information about the capability to produce a product
Information about actual production of the product
Some information in each of these three areas must be shared between the manufacturing control systems and the other business systems, as illustrated in . Venn diagrams are used to illustrate the overlap of information. This standard is only concerned with the overlapping information in the Venn diagrams, and with defining a model and common terminology for that information

## Slide 44: Notation de l’information
Définition détaillée des objets d’intérêt et leurs relations
Relation entre objets schématisée
  Notation UML (Unified Modeling language)
Définition des attributs typiques associés à chaque objet
Equipment
Class
Equipment
Work Order
Defined By
Is Against
May be made up of
0..N
0..N
0..N
0..N
1..1
Notes: Again, standard, accepted models are used for consistency.
The object models are depicted using the Universal Modeling Language (UML) notational methodology. The diagrams have been kept simple and as a result objects may appear on multiple diagrams.
  Jim Rumbaugh, Ivar Jacobson, and Grady Booch, Unified Modeling Language Reference Manual, ISBN: 0-201-30998-X, Addison Wesley, December 1997
The general model for allowing extensibility to the information exchange is through the addition of properties to the objects. There may be sets of extensions which are business specific, for example the Food and Beverage business may have commonly understood extensions which relate to nutritional content and caloric content.

## Slide 45: Objets typiques
Information de Définition du Produit
Comment fabriquer
  Segments de Production, Nomenclature ressources nécessaires
  (Matière, Énergie, Personnel et Équipement)
Information de Capacité de Production
Ressources disponibles
  Segments de Procédé, Ressources disponibles (Matière, Énergie, Personnel et Équipement)
Information de production
Ce qu ’il faut Produire, Résultats
  Requêtes et Réponses de Production
Notes: Production capability information (example)
The production capability information is the collection of information about all resources for production for selected times. This information corresponds to the overlap of information depicted in . This is made up of information about equipment, material, personnel, and production segments. It describes the names, terms, status, and quantities of which the manufacturing control system has knowledge. The production capability information contains the ‘vocabulary’ for capacity scheduling and maintenance information.

## Slide 46: Capacité actuelle & future (exemple)
Capacité disponible
Capacité
Temps
Capacité de production actuelle
Capacité allouée
Capacité de production
Capacité inaccessible
Notes: Production capability (example)
Production capability is the collection of available capability, committed capability, and unattainable capability, as depicted in this slide. The production capability is the theoretical maximum capability available for use in production.
Committed capability defines resources that are committed to future production, usually due to existing schedules and/or materials in production.
Unattainable capability defines resources which are not attainable given the equipment condition (such as equipment out of service for maintenance), equipment utilization (such as 75% of a vessel filled and the other 25% not available for other products), personnel availability (such as vacations), and material availability.
Available capability defines the resources that are available additional production and not committed to production.
A capability may be identified as current, or may be identified for future times, as depicted in .
Production capability may change over time as equipment, material, and personnel capability is added, modified, or removed.
The capability includes the capacity of the resource.

## Slide 47: Modèle “Capacité de Production” (exemple)
Capacité
Personnel
Capacité
Équipement
Capacités
Matières
Segments
de Procédé
Disponibles
Modèle
Personnel
Modèle
Équipements
Modèle
Matières
Capacité de
Production
Correspond
à élément dans
Est définie comme un ensemble de
0..n
0..n
0..n
0..n
0..n
0..n
0..n
1..1
1..1
1..1
Propriétés
Capacité
Personnel
Propriété
Capacité
Équipement
Propriétés
Capacités
Matières
0..n
Possède
Propriétés
of
0..n
Possède
Propriétés
of
0..n
Possède
Propriétés
of
Correspond
à élément dans
Correspond
à élément dans
Notes: Slide illustrates a typical model for production capability(example). A production capability is defined as a collection of personnel capabilities, equipment capabilities, material capabilities, and process segment capabilities, for a given segment of time (current or future), and defined as committed, available, and unattainable.
Personnel capability (example)
Personnel capability is defined as a set of references to persons or personnel classes committed, available, or unavailable for a defined time. Personnel capability contains references to persons or personnel classes. Persons and personnel classes are defined in the Personnel Model in Section .
Personnel capability will usually identify:
the capability type (available, unattainable, committed),
the time associated with the capability (e.g. third shift on a specific date).
Specific personnel capabilities are defined in personnel capability properties. The personnel capability property may include the quantity of the resource referenced, such as 3 horizontal drill press operators available for the third shift on February 29, 2000.

## Slide 48
Ordre du jour
Qui est l’ISA ?
Le comité SP95
Les Bases
Défis de l’Entreprise
Objectifs S95
Portée S95
Modèles & Définitions
Et maintenant ?

## Slide 49: Où en est-on?
11ème édition du projet (dS95.01-1999) disponible sur demande auprès de Charley Robinson (crobinson@isa.org)
Actuellement disponible pour vote du comité
Nous avons besoin de votre
support et de vos critiques…
Il s’agit de votre outil !
SP95.01
Notes: Your Sales Pitch goes in here...

## Slide 50: Étapes suivantes
Valider le Standard
  Obtenir un vote favorable ANSI
  Soumission ISO/IEC
Décider pour la suite (parties 2, 3…)
  Quels sont les besoins, exprimés par les membres, par d’autres
Possibilités
  Modèle détaillé pour les activités et les flux d’informations à l’intérieur du niveau 3
  Modèle détaillé pour les flux d’information entre les niveaux 2 et 3 (expansion S88.02)
  Objets de données pour la Qualité et la Maintenance
  Définitions XML pour le modèle d’information S95.01
  Travaux avec les autres organisations pour
  définir des implémentations d’échange (OMG, OAG, OPC...)
Notes: We need INPUT for the continuation...
“…we’re just makin’ this up as we go…” (Indiana Jones)

## Slide 51: Plus qu’une connexion physique...
Gestion de
l ’Information
de Production
Gestion
du Procédé
Supervision
Contrôle
Procédé
Sécurité et Protection
Gestion
Procédés
(Recettes)
Planification,
Programme
de Production
ERP
Instructions
(Produire un Batch)
Régulateurs
Système
d’automatisme
Données
(Rapport de lot)
Domaine
Entreprise
Domaine
Contrôle
…Une intégration fonctionnelle !
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
10
SUMMARY… (rousing, with passion and gusto…)
There two domains involved, which are fundamentally different:
An ENTERPRISE DOMAIN which is transactional, and involved in the search and analysis of information
A CONTROL DOMAIN which is navigational, and involved in causing action and observing the results.
During the last two decades, Distributed Control Systems in the process world, had evolved because of the increasing memory capacity along with increasing performance capability. This has resulted in the Dichotomy of Automation System. This system shares both control, and no small amount of information (vs. just data). Some rather sophisticated relational databases employ search techniques to analyze, allow us to sort, compare, filter, qualify, and simplify raw data into information …within the control system itself. Some of the results are already redirected to manage advanced control systems, with built-in constraints appropriate to the art of performing that particular process.
As a result, there is no easy line of demarcation between control and information domains, but rather a “gray area.” For example, the batch record is full of data, BUT can be presented in a way that is information (data already predigested to reduce the search). This is the current battlefield of the many “middleware” vendors.
…AND THIS IS THE TERRITORY OF SP95!!

## Slide 52
Entreprise
Contrôle
SP95
Merci
Notes: My mother always told me to thank the poor audience for putting up with this parent...